Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace plnění

Cílem je kapacitní upgrade diskových polí Dell EMC Vmax10k. Sériová čísla polí jsou CK298700730 a CK298700737.

Kapacitu každého pole je požadováno navýšit následujícím způsobem:

| Pool | Typ disku | RAID | Kapacita rozšíření | Počet disků - požadovaný | Počet disků - nabízený |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VP1_EF | SSD, 200 GB | RAID 5 (3+1) | Min. 1 100 GB | Min. 8 |  |
| VP2_FC | SAS2, 10k rpm, 600 GB | RAID 5 (7+1) + 2 HotSpare | Min. 11 272 GB | Min. 26 |  |
| VP1_SA | SAS, 7,2k rpm, 1 TB | RAID 6 (6+2) | Min. 11 006 GB | Min. 16 |  |

Veškerá přidaná kapacita musí být dodána s následujícími SW licencemi:

- Vmax10k Enginuity suite

- Vmax10k Advanced SW suite

- Vmax10k Remote Replication suite

Každé pole bude rozšířeno o 4 diskové expanzní police (DAE), každá s 25 diskovými pozicemi o velikosti 2,5 palce včetně kabeláže a ližin pro umístění do racku.

Veškerý přidávaný Hardware a Software pro obě disková pole bude dodán včetně EMC Premium Supportu tak, aby pokrýval období až do ledna 2019 včetně.

Součástí dodávky budou implementační služby pokrývající instalaci nových diskových polic, kabelování, umístění do racku, osazení příslušných disků, veškeré nezbytné konfigurační práce potřebné pro funkční provozní rozšíření kapacity výše uvedených poolů a záruka na dodané disky i provedené práce do 28. 2. 2019.

Zadavatel požaduje, aby dodávané rozšíření diskového pole bylo stejného typu a konfigurace jako výše uvedené stávající pole Dell EMC Vmax10k,

Tuto skutečnost účastník prokáže v nabídce předložením čestného prohlášení. Vítězný dodavatel prokáže tuto skutečnost před podpisem smlouvy předložením písemného potvrzení českého zastoupení příslušného výrobce v originále.