Příloha č. 1A zadávací dokumentace – Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky – část I veřejné zakázky

Závazné pokyny k vyplnění této přílohy:

Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit v tabulce vždy sloupec s označením „Nabízené plnění“, a to tak, že vyplní příslušný parametr nebo údaj, který je součástí nabídky, a který však nesmí mít nižší nebo vyšší hodnotu než je minimální nebo maximální hodnota požadovaná zadavatelem ve sloupci „Požadavky“. Případ, kdy by měl tento parametr nižší/vyšší hodnotu, bude tato skutečnost považována za nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. V takovém případě bude účastník zadávacího řízení v souladu s ustanovením 
§ 48 odst. 2 písm. a) zákona vyloučen ze zadávacího řízení.

V případě, že zadavatel jednoznačně stanoví požadavek na parametr, účastník zadávacího řízení potvrdí daný parametr slovem „ano“ ve sloupci „Nabízené plnění“. Pokud je ve sloupci „Požadavky“ uvedeno slovo „doplnit“, účastník zadávacího řízení provede potřebné doplnění do sloupce „Nabízené plnění“. U číselně vyjádřitelných hodnot je účastník zadávacího řízení povinen nabídnout pouze jednu hodnotu.

Technická specifikace pro stolní PC

| Druh položky | Požadavky | Nabízené plnění |
| --- | --- | --- |
| A. Základní údaje |
| model | Doplnit |  |
| výrobce | Doplnit |  |
| dodavatel zařízení | Doplnit |  |
| dodavatel servisu | Doplnit |  |
| unikátní sériové číslo zařízení | Ano |  |
| všechna dodávaná zařízení jsou nová a hardwarově identická včetně verze dodávaného SW (BIOS, ovladače) | Ano |  |
| B. Technické parametry |
| Skříň (case) |
| typ skříně | miniPC |  |
| rozměr základní jednotky (v/š/h) | max. 10x30x30 cm |  |
| hmotnost | Doplnit |  |
| příkon zdroje nebo maximální příkon PC | max. 100 W |  |
| Procesor |  |  |
| hodnocení benchmark PassMark CPU Mark | Min. 4500 bodů |  |
| typ procesoru | Doplnit |  |
| frekvence procesoru | Doplnit |  |
| cache L3 | doplnit |  |
| počet jader procesoru | Min. 2 |  |
| počet vláken | min. 4 |  |
| kompatibilita s Windows 7 | Ano |  |
| Operační paměť |  |  |
| požadovaná velikost paměti | min. 8 GB |  |
| možnost rozšíření paměti | min. na 16 GB |  |
| typ paměti | min. DDR4 |  |
| rychlost použitých pamětí | min. 2133 MHz |  |
| počet neobsazených slotů | min. 1 |  |
| Rozhraní |  |  |
| USB | min. 4x v3.0 |  |
| LAN | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 |  |
| digitální video výstup | min. 1x DP |  |
| VGA | Doplnit |  |
| zvukový vstup a výstup | 1x mic, 1x audio out |  |
| Pevné disky (HDD) |  |  |
| typ disku | SSD |  |
| kapacita disku | min. 500 GB |  |
| rozhraní | Doplnit |  |
| CD/DVD mechanika | Ne |  |
| Grafická karta |  |  |
| čipová sada | Doplnit |  |
| grafická paměť | Doplnit |  |
| podporovaná rozlišení | min. 1920x1200 |  |
| možnost současného provozu více monitorů | min. 2 v režimu rozšíření pracovní plochy |  |
| typ grafické paměti (vyhrazená/sdílená) | Doplnit |  |
| Síťový adaptér |  |  |
| typ síťového adaptéru | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 |  |
| podpora bootování a instalace OS přes PXE, možnost vzdálené instalace | Ano |  |
| Zabezpečení |
| zabezpečení vstupu do BIOSU heslem, heslo pro bootování | Ano |  |
| možnost zakázat bootování z USB portů | Ano |  |
| TPM chip | min. 1.2 |  |
| možnost mechanického uzamčení zařízení (kensington lock) | Ano |  |
| 9. Příslušenství |
| klávesnice US/CZ 101 kláves USB se čtečkou čipových karet dle ISO7816 | Ano |  |
| optická myš USB s kabelem a podložkou | Ano |  |
| licence MS Windows 10 Professional CZ OEM | ano |  |
| datový kabel pro připojení monitoru, rozhraní monitoru je DP | délka min. 2 m |  |