Na padesátém 81

100 82 Praha

Příloha č. 1 Výzva a zadávací podmínky – specifikace předmětu plnění

- Popis předmětu plnění a rozsah prací:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních oprav v budově KS ČSÚ, na adrese: Jezuitská 2, Brno, 602 00

Zakázka bude prováděna při plném provozu úřadu v 1.NP - 5.NP. Postup prací bude nutné koordinovat s určeným pracovníkem KS ČSÚ.

Požadované provedení stavebních a souvisejících oprav ve vnitřních prostorách budovy zahrnuje:

- omítky

- malby

- nátěry

- podlahové krytiny

- truhlářské výrobky (repase dveří, střešních oken, vestavěné skříně, prahy)

- sádrokartonové konstrukce

- zednické práce (zazdívky)

- zámečnické práce (repase ocelového schodiště)

Rozsah a přesná specifikace jednotlivých položek je uvedena v Příloze č. 3 – Závazný formulář nabídkové ceny. Délka prováděných prací je stanovena max. na 180 kalendářních dní, od předání objektu dodavateli k plnění předmětu veřejné zakázky.

V cenové nabídce (jednotková cena) budou zohledněny veškeré náklady uchazeče (práce
ve výškách, práce mimo pracovní dobu zaměstnanců úřadu, práce ve dnech pracovního klidu, doprava, přesun hmot, ubytování apod.).

Součástí protokolu o předání díla budou veškeré potřebné a náležité doklady a dokumenty. K použitým materiálům a dodávkám požadujeme dodat zejména prohlášení o shodě, materiálové listy prokazující shodu vlastností použitých materiálů se zadávací dokumentací, doklad o ekologické likvidaci materiálu apod.

Veškeré práce budou prováděny dle platných norem a předpisů, při vynaložení veškerých odborných znalostí dodavatele.

Specifikace dodávek a materiálů:

Část 1. – rozdělení jednotlivých postupných etap prováděných prací

1. etapa – rozsah prací

- výměna podlahových krytin

- výměna křídel střešních oken za nové

- repase stávajících rámů střešních oken

- výměna dveří za nové ve stávajícím designu

2. etapa – rozsah prací

- výměna podlahových krytin

- výměna křídel střešních oken za nové

- repase stávajících rámů střešních oken

- repase schodiště – zábradlí + schodišťové stupně

3. etapa – rozsah prací

- výměna podlahových krytin

- výměna křídel střešních oken za nové

- repase stávajících rámů střešních oken

4. etapa – rozsah prací

- výměna podlahových krytin

- výmalba místností

- odstranění čalounění z dveřních křídel

- zazdění dveřních otvorů, omítka, malba

- repase dveřních křídel

- zkrácení dveřních křídel

- nátěr dveřních křídel a zárubní

- výměna, repase dveřních prahů

- dodání a instalace nových vestavěných skříní

5. etapa – rozsah prací

- výměna podlahových krytin

- výmalba místností

- odstranění čalounění z dveřních křídel

- zazdění dveřních otvorů, omítka, malba

- repase dveřních křídel

- zkrácení dveřních křídel

- výměna, repase dveřních prahů

6. etapa – rozsah prací

- výměna podlahových krytin

- výmalba místností

- zazdění dveřních otvorů, omítka, malba

- repase dveřních křídel

- zkrácení dveřních křídel

- výměna, repase dveřních prahů

- dodání a instalace nové dveřní stěny

7. etapa – rozsah prací

- výměna podlahových krytin

- výmalba místností

- zazdění dveřních otvorů, omítka, malba

- zkrácení dveřních křídel

- výměna, repase dveřních prahů

- dodání a instalace nových vestavěných skříní

8. etapa – rozsah prací

- výměna podlahových krytin

- výmalba místností

- zazdění dveřních otvorů, omítka, malba

- repase dveřních křídel

- zkrácení dveřních křídel

- výměna, repase dveřních prahů

9. etapa – rozsah prací

- výměna podlahových krytin

- výmalba místností

- zazdění dveřních otvorů, omítka, malba

- zkrácení dveřních křídel

- výměna, repase dveřních prahů

10. etapa – rozsah prací

- výměna podlahových krytin

- zkrácení dveřních křídel

Část 2. – doplňující informace společné pro všechny etapy

- repase ocelového dvouramenného schodiště v podkroví

- antikorozní nátěr ocelové konstrukce schodiště

- renovace dřevěných stupnic, podest a zábradlí (obroušení a lakování)

- repase střešních oken v podkroví (výrobce KUBESO)

- výměna prasklých dřevěných okenních křídel

- repase stávajících okenních rámů (nevyměňují se)

- dodávka a montáž žaluzií do střešních oken

- promazání a seřízení střešních oken

pozn.: podmínkou dodávka a montáž od výrobce současných střešních oken (požadovaný subdodavatel)

Sídlo firmy a prodejna: KUBESO
Trnkova 148, 628 00 Brno

Jan Bednář - KUBESO
Trnkova 148, 628 00 Brno
IČO: 12186295
DIČ: CZ5411111574

- výměna podlah v 1.NP – 5.NP včetně zpracování podkladu (podkladové desky – např. Durelis) na pero a drážku

- chodby 1.NP- přírodní linoleum DLW MARMORETTE

- kanceláře 2.NP - 5NP (specifikace dle rozpočtu), zátěžové PVC

- repase dveří ve 3.NP - 4.NP (dveřní křídla 4.NP – výměna 2 ks, 1x typ RETRO 1 - plné a 1x typ RETRO 2 prosklené, musí být zachován stávající vzhled dveřního křídla)

- výměna a repase dřevěných dveřních prahů ve 2.NP - 4NP

- zazdění otvorů po vybouraných průchozích dveřích

- dodávka a montáž vestavěné skříně do otvoru po vybouraných dveřích

- malby (interiér)

Veškerý demontovaný stavební odpad, respektive jeho ekologická likvidace je součástí zakázky, tedy bude zajištěn dodavatelem. Doklad o ekologické likvidaci předloží dodavatel jako součást předávací dokumentace.

- PVC - heterogenní, protiskluzné, pro oblasti komerční, průmyslové

třída zátěže -	33/42
tloušťka -	min.2mm
odolnost na kolečkové židle -	ano
nehořlavost -	Bfl-S1
antistatičnost -	ano
stálobarevnost -	ano
protiskluznost -	min.R9
povrchová úprava -	PUR
tloušťka materiálu:
homogenní PVC -	2 mm (což je vlastně celá tloušťka PVC)

heterogenní PVC -	tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,55 mm

- CHODBY barva / odstín / dekor - barva a dekor „odstíny šedé, hnědé“ (např.

PVC Tarkett IQ GRANIT)

Dodavatel předloží 6 vzorků obdobných vhodných vzorů k výběru a ke schválení

- KANCELÁŘE barva / odstín / - barva a dekor „odstíny šedé, hnědé“, (např. dekor typu

PVC Tarkett REKORD 42).

- CHODBA 1NP: Přírodní linoleum DLW MARMORETTE PUR   - chodba 1.NP (dekor dle výběru investora - shodný se současným dekorem)

Dodavatel předloží 6 obdobných vzorků  vhodných vzorů k výběru a ke schválení objednateli

Požadavky na dodavatele:

- práce budou probíhat při plném provozu objednatele,

- zajistí, aby jeho činností nevznikly škody na majetku objednatele, např. důkladné zakrytí při prašných činnostech, denní úklid,

- u chodeb v návaznosti na technologických krocích zajistí ochránění před poškozením vhodným zakrytím, případný zábor veřejného prostranství pro kontejner na odpad si zajistí zhotovitel díla ve vlastní režii

Požadavky na objednatele:

- zajištění přívodu vody a elektrické energie,

- přístup do objektu,

- zajistí dodavateli vytápěnou místnost (šatnu),

- umožní pracovníkům dodavatele užívání sociálního zařízení,