Příloha č. 1C zadávací dokumentace – Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky – část III veřejné zakázky

Závazné pokyny k vyplnění této přílohy:

Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit v tabulce vždy sloupec s označením „Nabízené plnění“, a to tak, že vyplní příslušný parametr nebo údaj, který je součástí nabídky, a který však nesmí mít nižší nebo vyšší hodnotu než je minimální nebo maximální hodnota požadovaná zadavatelem ve sloupci „Požadavky“. Případ, kdy by měl tento parametr nižší/vyšší hodnotu, bude tato skutečnost považována za nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. V takovém případě bude účastník zadávacího řízení v souladu s ustanovením 
§ 48 odst. 2 písm. a) zákona vyloučen ze zadávacího řízení.

V případě, že zadavatel jednoznačně stanoví požadavek na parametr, účastník zadávacího řízení potvrdí daný parametr slovem „ano“ ve sloupci „Nabízené plnění“. Pokud je ve sloupci „Požadavky“ uvedeno slovo „doplnit“, účastník zadávacího řízení provede potřebné doplnění do sloupce „Nabízené plnění“. U číselně vyjádřitelných hodnot je účastník zadávacího řízení povinen nabídnout pouze jednu hodnotu.

Technická specifikace pro monitory

| Druh položky | Požadavky | Nabízené plnění |
| --- | --- | --- |
| A. Základní údaje |
| model monitoru | Doplnit |  |
| výrobce monitoru | Doplnit |  |
| dodavatel servisu monitoru | Doplnit |  |
| všechna dodávaná zařízení jsou nová a hardwarově identická | Ano |  |
| B. Technické parametry monitoru |
| typ panelu | IPS, PLS, xVA |  |
| viditelná úhlopříčka | min. 23,6“ |  |
| poměr stran | 16:9 nebo 16:10 |  |
| nativní rozlišení | min. 1920 x 1080 |  |
| Podsvícení | LED |  |
| Povrch | Antireflexní |  |
| žádné vadné zobrazovací body na obrazovce | Ano |  |
| doba odezvy (šedá - šedá) | Max. 8 ms |  |
| maximální jas | min 250 cd/m2 |  |
| ruční regulace jasu v rozsahu | min. 50-170 cd/ m2 |  |
| automatická regulace jasu podle okolního světla | Ano |  |
| statický kontrastní poměr v celém požadovaném rozsahu ruční regulace jasu | min 1000:1 |  |
| technologie FlickerFree | Ano |  |
| počet zobrazovaných barev | 16,7 milionu |  |
| technologie sRGB | Ano |  |
| úhel sledování * | min. 175° H / 175° V |  |
| nastavitelný náklon a výška monitoru | Ano |  |
| pivot (otočení monitoru o 90°) | Ano |  |
| digitální video vstup DisplayPort (DP) | ano (min. 1x DP) |  |
| digitální video vstup HDMI | Doplnit |  |
| analogový video vstup VGA | Ano |  |
| vestavěné reproduktory | Ano |  |
| vestavěný USB rozbočovač | Ano |  |
| maximální příkon | max. 50 W |  |
| typický příkon (režim ECO) | max. 20 W |  |
| úsporný režim | max. 5W |  |
| C. Příslušenství |
| datový kabel DP(M) – DP(M) | délka min. 2m |  |
| USB kabel A-B, délka | délka min. 2m |  |

* Pozorovací úhly: Monitor musí vykazovat v tomto rozsahu pozorovacích úhlů co nejmenší změny odstínů barev (měřeno na neutrální šedé). Jas měřený ve vzdálenosti 25 cm od středu obrazové plochy monitoru nesmí při naklopení panelu o 30° poklesnout o více než 50%.